## Slide 1: SIGNEONからHDMIに転換 （その逆も含め） 作業及び 初期設定マニュアル
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
2023年4月03日改定

## Slide 2
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
HDMI 転換必要部材
1-HDMI用サーブボード (受信機)
2-LANメス口
3-フラットケーブル
4-TB40(送信機)
5-マスター電源
6-15m LANケーブル
7-HDMIケーブル
SIGNEON 転換必要部材
1-SIGNEON用サーブボード
2-親機メス口(親機のみ)
3-コントローラー(親機のみ)
4-コントローラー金具(親機のみ)
SIGNEON⇄HDMIに転換時必要部材一覧表

## Slide 3
SIGNEON⇄HDMIに転換 初期登録設定の流れ
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
SIGNEONからHDMIサイネージ交換作業
参考動画
https://isung.co.jp/link/nsh/SIGNEONからHDMIサイネージ交換作業動画.mp4

## Slide 4
SIGNEON⇄HDMIに転換 サブボード交換
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
SIGNEON TYPE
HDMI TYPE
SIGNEON用
サーブボード
HDMI用
サーブボード
①サーブボード交換方法

## Slide 5
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
サブボード交換とメス口交換
SIGNEON TYPE
HDMI TYPE
※LANメス口交換は
SIGNEON親機
のみです
SIGNEON⇄HDMIに転換 サブボード交換とメス口交換
※メス口交換方法参考動画 LINK CLIK
※LAN線は右から入った
LAN線はサブボードの右側へ
左から入ったLAN線は左側に
差してください
※LAN線は
右から入った
LAN線は
サブボードの
右側へ
左から入った
LAN線は左側に
差してください

## Slide 6
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
フラットケーブル位置
SIGNEON TYPE
上
下
パワーケーブル
パワーケーブル
SIGNEON⇄HDMIに転換 フラットケーブル位置
※長いフラット
ケーブルは
奥に差します。
短いフラット
ケーブルは手前に
差してください。
写真を参考下さい。

## Slide 7
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
フラットケーブル位置と交換するフラットケーブル位置
HDMI TYPE
上
下
※SIGNEONからHDMI TYPE転換の際 1,2,3,4番は、長いフラットケーブルに交換が必要です
1
3
2
4
パワーケーブル
パワーケーブル
SIGNEON⇄HDMIに転換 フラットケーブル位置と交換
※フラットケーブルは
写真の通り
順番に差してください
※①②③➃
のフラットケーブルは
交換が必要です。
（SIGNEON時の
ままだと短い為。

## Slide 8
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
HDMI 転換後の初期設定の流れ
1-縦型・横型のタイプ設定（横/縦型のサイネージ設定）
・NOVALCTで画面設定
.3-運用ソフト（初期設定後の運用時に使用）
・VIPEXPRESS設定
SIGNEON 転換後の初期設定の流れ
1-コントローラー金具装着
2-SIGNEON 初期登録設定
・初期登録設定
上
下
※図面の場所に装着(ネジ使用) ※親機のみ
2-マッピング（H０００mm×W000mm)画面サイズ設定
・サイネージマッピング設定
.4-運用ソフト（例：動画送信時の場合です）
・動画送信
パワーケーブル
パワーケーブル
SIGNEON⇄HDMIに転換 初期登録設定の流れ

## Slide 9
THANK YOU
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp